Бурау Н.І.

Б91	Методи цифрової обробки сигналів для вібраційної діагностики авіаційних двигунів: монографія / Н.І. Бурау, Л.Л. Яцко, О.М. Павловський, Ю.В. Сопілка [Текст]. - К.: НАУ, 2012.- 135с.

ISBN 978-966-598-789-5

Досліджуються можливості застосування методів цифрової обробки вібраційного сигналів на основі статистичних та спектральних характеристик вищих порядків, частотно-часових перетворень, масштабно-часових перетворень для вібраційної діагностики початкових пошкоджень роторних елементів авіаційних двигунів на стаціонарних та перехідних режимах експлуатації.

Книга призначена для фахівців у галузі контролю та діагностики авіаційної техніки, обробки сигналів, наукових працівників, аспірантів та студентів старших курсів вищих навчальних закладів.

УДК 519.004:621.833

ББК 22.193

ISBN 978-966-598-789-5

ЗМІСТ

| Передмова………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
| 1.ОГЛЯД МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДІАГНОСТУВАННЯ АВІАЦІЙ - НИХ ДВИГУНІВ................................................................................... | 6 |
| 1.1. | Завдання діагностики та контролю технічного стану авіаційних газотурбінних двигунів …………………………................. | 6 |
| 1.2. | Аналіз експлуатаційних пошкоджень роторних елементів ….. | 8 |
|  | 1.2.1. Експлуатаційні пошкодження компресорів …………….. | 10 |
|  | 1.2.2. Експлуатаційні пошкодження турбін ………………….... | 11 |
| 1.3. | Аналіз методів та засобів діагностики елементів двигунів в експлуатації…………………………………………………......... | 13 |
|  | 1.3.1. Методи діагностики за зміною параметрів динамічних процесів……………………………………………....................... | 13 |
|  | 1.3.2. Методи діагностики за зміною фізико-механічних параметрів двигунів………………………………………………… | 15 |
| 1.4. | Вібраційна та віброакустична діагностика газотурбінних дви-гунів……………………………………………………………..... | 17 |
|  | 1.4.1.Загальна характеристика вібраційних та вібро-акустичних методів діагностики……………………………….. | 17 |
|  | 1.4.2. Особливості генерування вібрацій в газотурбінному двигуні………………………………………………………..…... | 19 |
|  | 1.4.3. Особливості генерування акустичного шуму в газо-турбінному двигуні ……………………………………………… | 21 |
|  | 1.4.4. Інформаційні властивості спектрів вібрацій та акустичного шуму………………………………………………. | 23 |
| 1.5. | Контроль і діагностика газотурбінних двигунів за параметрами вібрації……………………………………………. | 26 |
|  | 1.5.1. Нормування вібрацій……………………………………… | 27 |
|  | 1.5.2. Параметри вібрації, що контролюються, та одиниці їх вимірювання……………………………………………………… | 29 |
|  | 1.5.3. Технічні засоби для вимірювання та аналізу вібраційних сигналів……………………………………………………… | 31 |
|  | 1.5.4. Методи та засоби спектрального аналізу вібраційних сигналів…………………………………………………………… | 34 |
|  | 1.5.4.1. Частотний спектральний аналіз…………………... | 34 |
|  | 1.5.4.2. Синхронний спектральний аналіз………………… | 36 |
| 2. ФОРМУВАННЯ ВІБРАЦІЙНИХ ТА ВІБРОАКУСТИЧНИХ КАНАЛІВ ДЛЯ ВІБРАЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ГАЗОТУРБІННИХ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ……………………………………….. | 39 |
| 2.1. | Аналіз вібраційних збурень роторних елементів авіаційного двигуна в експлуатації………………………………………….. | 40 |
|  | 2.1.1. Роторна вібрація на стаціонарних та нестаціонарних режимах експлуатації..................................................................... | 40 |
|  | 2.1.2. Вібрація аеродинамічного походження.............................. | 45 |
|  | 2.1.3. Збудження акустичного шуму............................................. | 46 |
| 2.2. | Динамічна модель турболопатної машини для формування вібраційних та віброакустичних каналів……………………… | 47 |
| 2.3. | Формування вібраційного каналу для діагностики пошкодження валу ротора……………………………………… | 51 |
| 3. ЦИФРОВА ФІЛЬТРАЦІЯ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЮ ВІБРАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ………………………………………….. | 57 |
| 3.1. | Загальна характеристика цифрових фільтрів…………............... | 57 |
| 3.2. | Фільтри зі скінченою імпульсною характеристикою…………. | 58 |
|  | 3.2.1. Умови передачі сигналів без спотворень………............... | 58 |
|  | 3.2.2. Математичний опис та характеристики СІХ- фільтрів…. | 59 |
|  | 3.2.3. Синтез СІХ – фільтрів…………………………………….. | 62 |
| 3.3. | Фільтри з нескінченою імпульсною характеристикою………... | 64 |
|  | Математичний опис НІХ-фільтрів………………………. | 64 |
|  | Типи НІХ-фільтрів та їх характеристики………………... | 66 |
|  | 3.3.2.1. Фільтр Баттерворта…………………………………. | 67 |
|  | 3.3.2.2. Фільтри Чебишева………………………………….. | 68 |
|  | 3.3.2.3. Фільтри Золотарьова – Кауера (еліптичні)………. | 68 |
| 3.4. | Синтез вузькосмугових цифрових фільтрів для системи контролю вібрації ГТД…………………………………………... | 70 |
|  | 3.4.1. Формування виду амплітудно-частотної характеристики та розрахунок вузькосмугового фільтру……………………….. | 70 |
|  | 3.4.2. Моделювання та аналіз алгоритму цифрової фільтрації.. | 71 |
| 4. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВІБРАЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОШКОДЖЕНЬ РОТОРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ……… | 77 |
| 4.1. | Вимоги до методів обробки діагностичної інформації……....... | 77 |
| 4.2. | Багатомірний спектральний аналіз……………………………... | 79 |
| 4.3. | Частотно-часовий аналіз………………………………………… | 81 |
| 4.4. | Масштабно-часовий аналіз……………………………………… | 83 |
| 4.5. | Розмірні та безрозмірні чисельні характеристики віброакустичного сигналу………………………………………… | 87 |
| 4.6. | Вибір діагностичних ознак……………………………………… | 90 |
| 5. ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПОШКОДЖЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ РОБОЧИХ КОЛІС АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА………….. | 92 |
| 5.1. | Моделювання віброакустичних сигналів………………………. | 92 |
|  | 5.1.1. Стаціонарний режим вібраційного збурення…………… | 93 |
|  | 5.1.2. Нестаціонарні режими вібраційного збурення………….. | 94 |
| 5.2. | Багатомірний спектральний аналіз…………………………….. | 95 |
| 5.3. | Частотно-часовий аналіз………………………………………… | 97 |
| 5.4. | Масштабно-часовий аналіз та визначення безрозмірних амплітудних дискримінант віброакустичного сигналу ................... | 100 |
| 5.5. | Фізичне моделювання та обробка віброакустичних сигналів… | 110 |
|  | 5.5.1. Вимірювальна система та методика фізичного моделювання……………………………………………………… | 110 |
|  | 5.5.2. Аналіз віброакустичних сигналів………………………… | 113 |
| 5.6. | Вейвлетна фільтрація сигналів при змінюванні частоти обертання ротору……………………………………………………… | 124 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................... | 128 |

ПЕРЕДМОВА

Ефективність експлуатації авіаційних газотурбінних двигунів (ГТД) в основному визначається можливостями підвищення їх надійності, збільшення ресурсу та зменшення витрат на технічне обслуговування  і відновлення. У свою чергу, надійність і безпечне функціонування ГТД практично повністю визначають надійність, ефективність і безпеку експлуатації літального апарату. На сьогоднішній день підвищення надійності та ефективності польотів забезпечується впровадженням принципу експлуатації авіаційної техніки за технічним станом (ТС) з контролем параметрів. Введення в експлуатацію нових перспективних ГТД підвищеної контрольної придатності відкриває можливості проведення контролю та діагностики ТС функціональних систем ГТД в польоті, попередження та виявлення відмов на ранніх стадіях розвитку несправностей, які призводять до них. Загалом підвищення контрольної придатності двигунів, з одного боку, та сучасний рівень і перспективи розвитку методів та засобів технічної діагностики, з іншого, і забезпечують можливість переходу авіаційної техніки на експлуатацію за станом з контролем параметрів, тобто на основі інформації про фактичний ТС систем повітряних суден, зокрема їх двигунів.

Основним принципом, який покладено в основу забезпечення заданого рівня безпеки польотів, є принцип попередження несправностей, пошкоджень та відмов авіаційних двигунів. Необхідною умовою цього є високий рівень розвитку систем діагностування, а однією з головних вимог, що пред'являються до засобів діагностики і контролю ГТД, є раннє виявлення пошкоджень і дефектів. Основними силовими елементами конструкції ГТД є ротори (вали і диски з лопатками), руйнування яких у польоті створюють передумови льотної події, можуть призвести до нелокалізованих руйнувань двигуна і, за звичай, катастрофічних наслідків. Тому однією з важливих та актуальних проблем діагностики ГТД є проблема визначення ТС роторних елементів у процесі функціонування двигуна та діагностування пошкоджень на ранній стадії розвитку, що дозволить значно зменшити  вірогідність руйнування роторних елементів при експлуатації ГТД.

Вирішити вказану проблему можна з використанням методів вібраційної та віброакустичної діагностики, які мають низку переваг порівняно з іншими методами неруйнівного контролю та технічної діагностики. Основними перевагами методів є висока інформативна цінність вібраційних та акустичних сигналів, можливість застосування ефективних методів обробки діагностичної інформації для визначення малих змінювань інформативних складових на фоні значних рівнів завад, можливість проведення діагностування роторних елементів двигуна безпосередньо в процесі експлуатації. Слід відзначити, що науково-практичні проблеми вдосконалення та розвитку вібраційних методів діагностики вже протягом багатьох років лишаються актуальними для багатьох технічних об‘єктів в реальних умовах їх експлуатації, зокрема й для авіаційних двигунів.

Однак, не зважаючи на значний науковий і практичний інтерес до вібраційної діагностики ГТД, наукові дослідження в основному були зосереджені в напрямках виявлення закономірностей впливу пошкодження типу тріщини втоми на вільні та резонансні коливання роторного елементу та оцінювання ефективності використання для його діагностування окремих вібраційних характеристик (власні частоти та форми коливань, характеристики демпфірування, параметри суб- та супергармонічних коливань). Але в реальних умовах експлуатації на стаціонарних та перехідних режимах названі вище вібраційні характеристики є малочутливими та малоінформативними у разі появи та початкового розвитку експлуатаційного пошкодження. Початкові пошкодження практично не призводить до збільшення загального рівню випромінюваного вібраційного чи акустичного сигналу, або його окремих спектральних компонент. Вимірювані сигнали являють собою випадкові локально чи суттєво нестаціонарні процеси, а складові вібраційного та акустичного шуму ГТД, які вміщують в собі інформацію про початкові пошкодження роторних елементів, характеризуються низькою енергетичною ємністю, що ускладнює їх виділення традиційними методами спектрально-кореляційного аналізу. Тому одним з напрямків вдосконалення та розвитку вібраційних та віброакустичних методів для діагностики початкових пошкоджень роторних елементів ГТД є застосування більш ефективних методів обробки вібраційних та акустичних сигналів.

На думку авторів використання сучасних методів цифрової обробки вібраційного та акустичного шуму ГТД на основі статистичних та спектральних характеристик вищих порядків, частотно-часових перетворень, масштабно-часових перетворень буде ефективним для аналізу стаціонарних та локально чи суттєво нестаціонарних сигналів, а також при виділенні малих інформативних складових сигналу, зумовлених появою та початковим розвитком пошкодження, на фоні значних адитивних та мультиплікативних завад. Спектральні характеристики вищих порядків (біспектри, триспектри) мають властивості пригнічувати шумові завади, дозволяють визначити статистично пов’язані ділянки спектру, виявити наявність комбінаційних чи модуляційних частот. Частотно-часові перетворення, у тому числі й вищих порядків, ефективні для ідентифікації локальних нестаціонарностей у вимірюваному сигналі, які зумовлені наявністю пошкодження. Масштабно-часові перетворення (наприклад, вейвлет-аналіз) дозволяють одночасно аналізувати та оцінювати параметри швидкоплинних процесів та повільно змінюваних сигналів, що є важливим для обробки нестаціонарних сигналів.

Дана монографія є спробою узагальнити досвід використання таких методів для обробки вібраційних сигналів та дослідити їх ефективність для діагностики початкових пошкоджень роторних елементів ГТД на стаціонарних та нестаціонарних режимах експлуатації. На думку авторів виявлення особливостей застосування методів цифрової обробки вібраційних та акустичних сигналів, встановлення характеру впливу початкових пошкоджень роторних елементів на  спектральні та статистичні характеристики вищих порядків виміряних сигналів на стаціонарних та перехідних режимах експлуатації ГТД сприятиме розвитку теоретичних основ вібраційних методів діагностики. А широке впровадження сучасної елементної бази на основі цифрової техніки, сучасних мікро контролерів розширить можливості практичного застосування методів цифрової обробки сигналів та сприятиме створенню нових перспективних систем моніторингу технічного стану авіаційних двигунів.

Автори висловлюють подяку доктору технічних наук, професору  В.В. Карачуну та доктору технічних наук, професору В.П. Кваснікову, зауваження яких при рецензуванні рукопису сприяли покращенню змісту книги.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Конструкция и прочность авиационных газотурбинных двигателей / Лозицкий Л.П., Ветров А.Н., Дорошко С.М., Иванов В.П., Коняев Е.А. – М.: Воздушный транспорт, 1992. – 529 с.

- Шанявский А.А. Безопасное усталостное разрушение элементов авиаконструкций. Синергетика в инженерных приложениях/ А.А. Шанявский. - Уфа: Монография, 2003. – 803 с.

- Шереметьев А.В. Анализ опыта эксплуатации зарубежных  ГТД по техническому состоянию/А.В. Шереметьев // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Харків, 2003. – Вип. 40/5. – С.5-8.

- Дмитриев С.А. Диагностирование проточной части газотурбинных двигателей на переходных режимах/ С.А. Дмитриев. – К.: КМУГА, 1996. – 120 с.

- Дорошко С.М. Контроль и диагностирование технического состояния газотурбинных двигателей по вибрационным параметрам/ С.М. Дорошко. – М.: Транспорт, 1984. – 128 с.

- Сиротин Н.Н. Техническая диагностика авиационных газотурбинных двигателей/ Н.Н. Сиротин, Ю.М. Коровкин. – М.: Машиностроение, 1972. – 272 с.

- Богуслаев А.В. Влияние повреждений на выносливость рабочих лопаток компрессора ГТД/ А.В. Богуслаев, А.Я. Каган, В.В. Попов // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Харків, 2002. – Вип.34. – С.115-118.

- Игнатович С.Р. Закономерности множественного разрушения сплава ЭИ698ВД при малоцикловом нагружении/ С.Р. Игнатович // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Харків, 2001. – Вип.. 26. – С.136-139. р

- Моделирование объединения рассеяных поверхностных трещин. Сообщение 1. Вероятностная модель объединения трещин/ Игнатович С.Р., Кучер А.Г., Якушенко А.С., Башта А.В.  // Проблемы прочности. – 2004. - №2. – С. 21-32.

- Карасев В.А. Доводка эксплуатируемых машин. Вибродиагностические методы/ В.А. Карасев, А.Б. Ройтман. – М.: Машиностроение, 1986. – 192 с.

- Виброакустическая диагностика зарождающихся дефектов / Ф.Я.Балицкий, М.А.Иванова, А.Г.Соколова, Е.И.Хомяков. – М.: Наука, 1984. – 119 с.

- Генкин М.Д. Виброакустическая диагностика машин и механизмов/ М.Д. Генкин, А.Г. Соколова. – М.: Машиностроение, 1987. – 288 с.

- Метод контроля вибрационного состояния рабочих лопаток осевых компрессоров/Боришанский К.Н., Григорьев Б.Е., Григорьев С.Ю., Груздев А.В., Наумов А.В.// Вибрации в технике и технологиях. – 2001. - №4/20. – С.44-47.

- Экспериментальное определение вибрационного состояния рабочих лопаток турбомашин/ Боришанский К.Н., Григорьев Б.Е., Григорьев С.Ю., Груздев А.В., Наумов А.В.// Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Харків, 2002. – Вип.34. – С.169-172.

- Арсланов Р.В. Контроль параметров вибрации газотурбинных двигателей в реальном масштабе времени. // Р.В. Асланов.-K.:УФА:УГАТУ 2011. – 158с.

- Стандартизація у сфері вібрації, контролю технічного стану, діагностики та прогнозування ресурсу промислових машин / А.А. Стеценко, Б.М. Родель, В.О. Залога, З.А. Здельнік// Вісник СумДУ. – 2005. - №1 (73). – с. 113 – 122.

- ДСТУ 3161-95. Компресорне обладнання. Визначення вібраційних характеристик відцентрових компресорів та норми вібрації.

- ДСТУ 3163-95. Компресорне обладнання. Вібраційні характеристики і захист від вібрації. Правила викладення та оформлення.

- Сидоренко М.К. Виброметрия газотурбинных двигателей/ М.К. Сидоренко. – М.: Машиностроение, 1973. – 224 с.

- Бендат Дж. Прикладной анализ случайных данных: Пер. с англ. /Дж. Бендат, А. Пирсол. – М.: Мир, 1989. – 540 с.

- Леонтьев М.К. Виброметрирование авиационных ГТД: Учебное пособие/ М.К. Леонтьев. – М.: Изд-во МАИ, 1998. – 20 с.

- Вибрации в технике. Справочник. В 6-ти т./ Под ред. М.Д. Генкина - М.:Машиностроение, 1981. - Т.5. Измерения и испытания. - 496 с.

- Аш Ж. и др. Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. Кн. 2. Пер. с франц. /Ж. Аш. – М.: Мир, 1992. – 424 с.

- Пат. 31598 Україна, МПК G01Р 15/09, G01Н 11/00. Спосіб визначення частоти обертання обладнання/ Аврутова І.В., Бурау Н.І., Сопілка Ю.В., Павловський О.М., Яцко Л.Л.; Власник НТУУ «КПІ». - № 200714833; заявл. 26.12.2007; опубл. 10.04.2008, Бюл. №7. – 3 с.: іл.

- Хронин Д.В. Колебания в двигателях летательных аппаратов/ Д.В. Хронин. – М.: Машиностроение, 1980. – 296 с.

- Иванов В.П. Колебания рабочих колес турбомашин/В.П. Иванов. -  М.: Машиностроение, 1983. – 224 с.

- Бурау Н.І. Нестаціонарні коливання нелінійних (кусково-лінійних) систем/ Н.І. Бурау. – Кіровоград:ПОЛІМЕД-Сервіс, 2009. – 104 с.

- Сосунов В.А. Неустановившиеся режимы работы авиационных газотурбинных двигателей/ В.А. Сосунов, Ю.А. Литвинов. – М.: Машиностроение, 1975. – 216 с.

- Бурау Н.И. Динамическая модель газотурбинного двигателя как объекта виброакустической диагностики усталостных трещин в лопатках рабочих колес/ Н.И. Бурау// Вибрации в технике и технологиях. – 2001. - №1(17). – С.28-32.

- Бурау Н.И. Диагностика трещины вала по уровню нелинейности вибрации при субгармонических резонансах/ Н.И. Бурау, Л.Л. Яцко, Ю.В. Сопилка// Авиационно-космическая техника и технология.–2008.– №.10/57. – С.179-183.

- Основы цифровой обработки сигналов: Курс лекций / А.И. Солонина, Д.А. Улахович, С.М. Арбузов, Е.Б. Соловьева/ Изд. 2-е испр. и перераб. – СПб.: БХВ_Петербург, 2005. – 768 с.

- Оппенгейм А. Цифровая обработка сигналов: Пер. с англ./ А. Оппенгейм, Р. Шафер. - М.: Техносфера, 2006. - 856 с.

- Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: Учебник для вузов. 2-е изд./ А.Б. Сергиенко. – СПб.: Питер, 2006. – 751 с.

- Павловський О.М. Вдосконалення системи контролю вібрації для моніторингу технічного стану авіаційних газотурбінних двигунів/ О.М. Павловський, Н.І. Бурау, Є.А. Степанов// Современные методы и средства неразрушающего контроля и технической діагностики: мат. 18 ежегодной междунар. конф., 4-8 октября 2010 г., г. Ялта. –  Укр. ИЦ «НАУКА. ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ», 2010. - С. 73-75.

- Radkowski S. Use of the vibroacoustic  signal in diagnostics of early stage railure / S. Radkowski // Machine Dynamics Problems. – 2003. – Vol.27. – No 3. – P.9-22.

- Бурау Н.И. Частотно-временной и биспектральный анализ виброакустических сигналов для диагностики трещин в лопатках авиационных ГТД/ Н.И. Бурау, С.Р. Игнатович, Ю.В. Сопилка//Вестник двигателестроения. – Запорожье: ОАО «Мотор Сич», 2004. - №4. – С.101-107.

- Brillinger D. An Introduction to Polyspectra/ D. Brillinger // Ann. Math. Stat. – 1965. – Vol.36. – P.1351-1374.

- Fackrell J. The Interpretation of the Bispectra of Vibration Signals. Pt.1. Theory / J. Fackrell et al.// Mech. Syst. and Signal Processing. – 1995. – 9, №3. – P.257-266.

- Collins W. Higher Order Spectra: the Bispectrum and Trispectrum/ W. Collins, Р. White, J. Hammond // Mech. Syst. and Signal Processing. – 1998. – 12, №3. – P.375-394.

- Zheng K. The application of the Wigner distribution function to machine tool monitoring/К. Zheng, D. Whitehouse // J. of Mech. Eng. Sc. – 1992. – Vol. 206. - №4. – P.242-264.

- Park Y. A method of minimizing interference in Wigner-Ville distribution and its application in acoustics and vibration signal/ Y. Park, Y. Kim// Proceedings of the 1997 National Conference on Noise Control Engineering, Pennsylvania State University, June 1997, USA. – 1997. – Book 1. – P.331-336.

- Colas M. A signal processing software for vibration analysis of rotating machines/М. Colas, G. Delaunay// Proceedings of the 3rd Int. Conf.on Acoustical and Vibratory Surveillance Methods and Diagnostic Techniques, Senlis, 1998, France. – 1998. – P.843-852.

- Cohen L. Time-Frequency Distribution – A Review/ L. Cohen // Proc. IEEE. – 1989. – Vol.77. – No.7. – P.941-981.

- Madej H. Early Detection of Gear Faults Using Time-Frequency Distribution/ H. Madej // Machine Dynamics Problems. – 2003. – Vol.27. – No 3. – P.93-102.

- Чуи К. Введение в вэйвлеты: Пер. с англ./К.Чуи. – М.:Мир, 2001. – 412 с.

- Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB/ Н.К. Смоленцев. – М.: ДМК Пресс, 2009. – 448 с.

- Слесарев Д.А. Применение вейвлет-преобразования для анализа сигналов с импульсными составляющими/ Д.А. Слесарев, В.А. Барат // Измерительная техника. – 2000. - №8. – С.43-46.

- Переберин А.В. О систематизации Вейвлет-преобразований/А.В. Переребин // Вычислительные методы и программирование.- 2001. – Т.2. – С. 13-40.

- Перов Д.В. Фильтрация ультразвуковых сигналов лазерного интерферометра с использованием диадного Вейвлет-преобразования/ Д.В. Перов, А.Б. Ринкевич // Дефектоскопия. – 2002. - №4. – С.78-98.

- Перов Д.В. Вейвлетная фильтрация сигналов ультразвукового  дефектоскопа/ Д.В. Перов, А.Б. Ринкевич, Я.Г. Смородинский //Дефектоскоприя. – 2002. - №12. – С.3-20.

- Mallat S. A Theory for Multiresolution Signal Decomposition: The Wavelet Representation/ S. Mallat // IEEE Trans. PAMI. – 1989. – Vol.11. – No.7. -  P.674-693.

- Cempel C. Diagnostically Oriented Measures of Viroacoustical Process/ С. Cempel // Journal of S. and V. – 1980. – Vol.73. – No.4. – P.547-561.

- Комплексная диагностика усталостной поврежденности авиационных конструкций / С.Р. Игнатович, М.В. Карускевич, Н.И. Бурау, О.М. Карускевич// Проблеми динаміки і міцності в газотурбобудуванні: тез. допов. ІІ Міжнародної наук.-техн. конф. – Київ: Ін-т проблем міцності НАН України, 2004. – С.79-80.

- Биргер И.А. Техническая діагностика/ И.А. Биргер. – М.: Машиностроение, 1978. – 240 с.

- Bouraou N. Vibroacoustical diagnosis of the crack-like damages of aircraft engine blades at the steady-state and non-steady-state modes/ N. Bouraou, Iu. Sopilka// Vibrations in Physical Systems. – 2010. –  Vol.24. – P. 69-74.

- Бурау Н.И. Повышение чувствительности дискриминантных признаков трещины в задачах виброакустической диагностики элементов роторных систем/ Н.И. Бурау, Ю.В. Сопилка // Акустичний вісник. – 2003. – Т.6, №. 3– С.10-17.

- Яцко Л.Л. Комплексна діагностика технічного стану роторів авіаційних двигунів на стаціонарних та нестаціонарних режимах: автореф. дис…. канд. техн. наук: 05.11.13 / Яцко Ласло Ласлович, НТУУ «КПІ». – К., 2008. – 20 с.

- Вейвленая фильтрация сигналов при измерении частоты вращения/ Н.И. Бурау, Ю.В. Сопилка, Л.Л. Яцко, Р.А. Трофименко// Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – №.7/64. – С.191-194.